| Installations- och underhållsanvisningar för kilremsdrifter | Jens S. Transm. AB Box 903 601 19 NORRKÖPING Sverige Tel +46-11-198000 Fax +46-11-198054 |
| --- | --- |

Installation av kilremmar

1.	Stäng av strömmen och spärra roterande axlar.

| 2. Demontera kilremskivorna från axlarna. Rengör skivorna noggrant. |  |
| --- | --- |

4.	Kontrollera om skivorna är slitna.

5.	Om skivorna är slitna, montera nya.

6.	Montera skivorna på axlarna.

7.	Kontrollera uppriktningen

RÄTT	FEL

Vid god uppriktning bör en linjal	Anm. Skivornas vinkelavvikelse ska

ha kontakt på fyra punkter.	alltid vara mindre än 4mm per

1000mm axelavstånd.

| Blanda ej remmar från olika tillverkare. Blanda ej olika märkta remmar från samma tillverkare. 10. Blanda ej remmar av olika typer. |  |
| --- | --- |

| Blanda ej nya och använda remmar Anm. De nya remmarna kommer då att bli överbelastade. |  |
| --- | --- |

12.	Montera remmarna korrekt.

RÄTT	FEL

## Flytta drivskivan så att remmarna 	Tvinga aldrig i remmarna i skivorna

enkelt kan monteras i skivspåren, 	med en skruvmejsel / brytjärn, för då

utan att skada remmarna.	skadas omläggsväven och dragkorden.

(Dessutom ökar risken för att remmen

vänder sig i skivspåren.)

### ANVISNING FÖR REMSPÄNNING

| 1. Spänn remmarna. Rotera driften för hand för att fördela spänningen i remmarna. Använd JENS S. tensiometer. (Se skiss till höger.) Mät axelavståndet. (Se skiss längst till höger.) |  |  |
| --- | --- | --- |

- Placera den nedre stora O-ringen på axelavståndsskalan till uppmätt värde.

- Sätt den lilla O-ringen på intryckskraftskalan till noll.

- Placera tensiometern mitt på en av remmarna. Tryck ned tensiometern till den stora

O-ringen är i nivå med en närliggande rem. För enspårsdrifter använd en linjal.

8.	Avläs intryckskraften på den övre lilla O-ringen. 1kg=10N

9.	Repetera steg 5 till 8 på alla remmar. Addera värdena och dividera med antal remmar för att få ett genomsnittsvärde.

10.	Jämför de erhållna värdena med tabeller på sid. 4 och 5.

För nya remmar bör man ligga nära angivna maximivärden. För använda remmar bör man ligga närmare minimivärdena

11.	Om den uppmätta kraften är för låg, sträck remmarna och kontrollera sedan enligt ovan.

12.	Om den uppmätta kraften är för hög, slacka remmarna och kontrollera sedan enligt ovan.

Anm. Om fjädervåg används till att mäta kraften, så ska nedböjningen vara 16mm per meter axelavstånd.

VÄVOMLAGDA REMMAR

| Rem- profil | Lilla skivans diameter | Intryckskraft P mitt på axelavståndet för olika hastigheter. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nya remmar | Använda remmar |
|  |  | Upp till 20 m/s | Över 20 m/s | Upp till 20 m/s | Över 20 m/s |
| 13A | mm 75-89 90-118 Över 118 | N 16-23 23-31 31-43 | N 12-26 16-31 27-37 | N 11-15 15-21 21-29 | N 8-11 11-18 18-25 |
| 17B | 125-159 160-200 Över 200 | 37-49 49-59 59-68 | 29-40 40-49 49-52 | 25-33 33-39 39-45 | 20-27 27-33 33-41 |
| 22C | 200-315 Över 315 | 76-101 101-114 | 62-91 91-107 | 51-67 67-76 | 41-61 61-71 |
| 32D | 355-450 Över 450 | 146-173 175-245 | 136-165 165-225 | 98-116 116-164 | 91-110 110-149 |
| SPZ | 67-95 Över 95 | 16-26 26-38 | 12-22 22-33 | 11-17 17-24 | 8-15 15-22 |
| SPA | 100-140 Över 140 | 36-54 54-75 | 28-46 46-66 | 24-36 36-50 | 19-31 31-44 |
| SPB | 160-250 Över 250 | 66-94 94-112 | 58-84 84-96 | 44-63 63-75 | 39-56 56-64 |
| SPC | 224-355 Över 355 | 117-159 159-190 | 99-154 154-180 | 78-106 106-127 | 66-103 103-120 |

# ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Idealspänningen är den lägsta spänning, där remmen inte slirar vid toppbelastning.

- Kontrollera spänningen efter de första 24 timmarnas drift.

3a. För hög spänning reducerar rem- och lagerlivslängd.

3b. För låg spänning förkortar snabbt remmens livslängd.

4.   Håll remmarna fria från material som kan orsaka slirning.

5.   Kontrollera remdriften med jämna mellanrum. Spänn remmarna så snart de visar tendens

att börja slira.

RÅKANTSKURNA REMMAR

| Rem- profil | Lilla skivans diameter | Intryckskraft P mitt på axelavståndet för olika hastigheter. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nya remmar | Använda remmar |
|  |  | Upp till 20 m/s | Över 20 m/s | Upp till 20 m/s | Över 20 m/s |
| Z | mm 40-60 Över 60 | N 4-9 9-15 | N 5-11 11-15 | N 2-6 6-10 | N 3-7 7-10 |
| 13A | 63-89 90-118 Över118 | 15-28 28-34 34-45 | 12-22 22-29 29-39 | 10-19 19-23 23-30 | 8-14 14-20 20-26 |
| 17B | 90-139 140-200 Över 200 | 31-54 54-66 66-74 | 25-46 46-60 60-70 | 21-36 36-44 44-49 | 16-31 31-40 40-46 |
| 22C | 160-315 Över 315 | 74-111 111-114 | 65-105 105-154 | 49-74 74-76 | 43-70 70-82 |
| SPZ | 56-79 80-112 Över 112 | 16-27 27-33 33-38 | 12-22 22-32 32-36 | 11-18 18-22 22-25 | 8-15 15-21 21-24 |
| SPA | 71-105 106-140 Över 140 | 30-50 50-60 60-75 | 24-45 45-54 54-68 | 20-33 33-40 40-50 | 16-30 30-36 36-45 |
| SPB | 112-159 160-250 Över 250 | 60-84 84-108 108-120 | 57-81 81-100 100-110 | 40-56 56-72 72-80 | 38-54 54-67 67-73 |
| SPC | 200-355 Över 355 | 122-174 174-198 | 112-176 176-230 | 81-116 116-132 | 75-117 117-153 |

# ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Idealspänningen är den lägsta spänning, där remmen inte slirar vid toppbelastning.

- Kontrollera spänningen efter de första 24 timmarnas drift.

3a. För hög spänning reducerar rem- och lagerlivslängd.

3b. För låg spänning förkortar snabbt remmens livslängd.

4.  Håll remmarna fria från material som kan orsaka slirning.

5.  Kontrollera remdriften med jämna mellanrum. Spänn remmarna så snart de visar

tendens att börja slira.

### UNDERHÅLL

Kilremsdriften är en extremt pålitlig och effektiv kraftöverföring.

Därför glöms de lätt bort och får inte det underhåll de behöver för att maximera livslängden.

| 1. SMUTS Rengör skivorna, smuts ökar slitaget och minskar friktionen. Anm. Stäng av strömmen före rengöring. |  |
| --- | --- |

| 2. SE OCH LYSSNA Enbart genom att se och lyssna upptäcks möjliga problem. |  |
| --- | --- |

| SÄKERHET! Anm. Starta aldrig remdriften utan remskydd. |  |
| --- | --- |

| 2a. VAR UPPMÄRKSAM PÅ FÖLJANDE: OLJA OCH FETT Remmar utsatta för fett eller olja i någon form, slits ut för tidigt. För oljerika miljöer finns det extra oljeresistenta remmar att tillgå. För dåligt smorda lager kan slita ut remmarna för tidigt på grund av överlast. |  |
| --- | --- |

| 2b. LYSSNA EFTER KVITTRANDE Ljudet liknar det från en kvittrande fågel eller ett torrt kullager, förekommer på alla typer / fabrikat av remmar. Damm är ofta en bidragande faktor. Spännhjul kan ibland minska ljudet. Ljudet är ibland irriterande, men skadar ej remmarna. |  |
| --- | --- |

| TJUT Ljudet uppkommer vid start eller toppbelastning och beror på att remmarna slirar. Om ljudet kvarstår efter att remmarna har spänts korrekt, så kontrollera att driften inte är överbelastad. |  |
| --- | --- |

| 3. ÖKAD BELASTNING Ökad belastning förkortar livslängden. Kontrollera att belastningen inte ökat sedan remdriften dimensionerades första gången. |  |
| --- | --- |

| REMSKYDD Remskydd behövs för säkerhet och renhet. Däremot får remskyddet inte vara så tätt, att inte luft tillåts att cirkulera. Annars kan remmarna bli överhettade. Anm. För att förhindra att man kommer åt driften med fingrarna, bör hålen inte vara större än 12mm. |  |
| --- | --- |

| SPRICKBILDNING Sprickbildning på remmens undersida påverkar ej remmens dragstyrka eller verkningsgrad. Orsaker är ofta höga temperaturer, för små skivdiametrar eller damm. Byt till större skivor eller spännhjul på remmens baksida. Det är inte nödvändigt att byta en rem endast p.g.a. att sprickbildning har observerats. |  |
| --- | --- |

| REMSPRAY Använd aldrig remspray eller liknande. Kontrollera istället remspänning, byt ev. remmar och skivor samt kontrollera dimensioneringen. |  |
| --- | --- |

| VIBRATION Undvik att remmen slår, öka remspänningen eller installera spännhjul på den slacka sidan. |  |
| --- | --- |

- REMSPÄNNING

Se sid. 4 och 5.

| VÄRME Alla remmar vulkaniseras vid tillverkning i fabrik. Om omgivningstemperaturen är mindre än 70ºC påverkas ej remmen. Om omgivningstemperaturen är högre än 70ºC, så vulkaniseras remmarna långsamt på nytt. Denna process förkortar remmens livslängd och gummit hårdnar. Remmar som arbetar vid högre temperaturer, bör kontrolleras regelbundet. |  |
| --- | --- |

| REMMAR SOM VRIDER SIG Remmar som vrider sig indikerar ofta för låg remspänning, slitna skivor, dålig uppriktning eller kraftiga vibrationer. |  |
| --- | --- |

| OJÄMN ANLIGGNING Ojämn anliggning beror ofta på ojämnt slitna remmar eller skivor. |  |
| --- | --- |

| SIDVIBRATIONER Vibrationer i sidled beror ofta på slitna skivor eller dålig uppriktning av skivor och axlar. |  |
| --- | --- |

- SLITNA REMMAR

Blanka remskivor och / eller svart damm beror på slirning orsakade av för låg remspänning eller slitna / ojämna skivor.

| FRÄMMANDE PARTIKLAR Slitna remmar eller rembrott kan bero på att driften utsätts för främmande partiklar eller annan mekanisk kontakt. |  |
| --- | --- |

# Text boxes

Fel

Rätt

Ny

Gammal

Ny  Gammal

Axelavstånd

Intrycks

kraftskala

Stora

o-ringen

Nedtryckning

Axelavstånds

skala

Lilla

o-ringen

Dessa remmar kan ha

5 års livslängd.

Denna ökade belastning

kan reducera motorns

remdrift till 18 mån.

livslängd.

Är dessa remmar

överbelastade nu?

Tillåt ej remmarna att

kasta i sidled.